## Slide 1
Kinematic-Token Theorem: A Multi-Agent Cloud-Edge Safety Orchestrator for Embodied AI Fleets
基于 Microsoft Azure 的具身AI机队云边协同安全编排框架
中期答辩汇报
答辩人：刘圣伟 导师：XXX 日期：2026.07

## Slide 2
研究方向演进：从企业编排到具身AI安全
最初规划
YAML驱动的多Agent编排框架
企业级确定性工作流自动化
模块化RAG治理与多租户数据隔离
MCP工具调用安全验证
面向银行/政府合规场景
当前实际方向
Kinematic-Token Theorem（核心理论贡献）
云LLM延迟 vs AGV物理制动距离的正式化证明
3-Agent管线 + 物理层Early Circuit-Breaking
WebGPU浏览器边缘推理安全回退
零信任Azure基础设施（Hub-Spoke + Private Endpoint）
➡ 项目从企业软件治理演进为具身AI物理安全，核心贡献更具原创性

## Slide 3
核心问题：云LLM延迟造成物理安全死锁
Kinematic-Token Theorem 形式化表述
当云LLM往返延迟 L_c 超过AGV在运行速度 v 下的物理制动距离 d_b 时，系统进入不安全状态
形式化：g_s = L_c · v - d_b > 0 → Safety Deadlock
实测数据：云GPT-4o-mini 往返 ~2600ms，AGV @2.5m/s 制动距离 ~480ms → g_s >> 0
实际影响
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AGV @ 2.5m/s: 收到"刹车"指令时已行驶 6.5 米 → 碰撞 │
│ Edge Qwen2.5-0.5B @ WebGPU: 本地推理 15ms → 安全停车 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
核心洞察：多Agent编排最初面向企业软件，但其Early Circuit-Breaking模式天然适用于机器人安全控制 → 研究方向的演进不是偏离，而是对同一技术栈的更优应用

## Slide 4
Kinematic-Token Theorem 形式化定义
定理
设 L_c 为云LLM推理的端到端往返延迟，v 为AGV当前运行速度，μ 为摩擦系数，g 为重力加速度。 则存在临界速度 v_c = μ·g·(L_c / 2)，当 v > v_c 时，云LLM下达的制动指令到达时 AGV已超过物理制动距离，系统处于安全死锁状态。 推论：若边缘推理延迟 L_e 满足 L_e << 2v/(μ·g)，则边缘可消除安全死锁。
☁️ 云推理
L_c ≈ 2,600ms
GPT-4o-mini
🖥️ 边缘推理
L_e ≈ 15ms
Qwen2.5-0.5B WebGPU
🔬 临界速度
v_c ≈ 0.5 m/s
云模式下
✅ 安全速度
v_max ≈ 5.0 m/s
边缘回退模式下
➡ 该定理将AI安全从"输出对齐"扩展到"时间维度对齐"——延迟与正确性同等重要

## Slide 5
系统架构：三层云边协同安全编排
🖥️ EDGE 边缘推理层
Next.js + WebGPU
Qwen2.5-0.5B / MiniLM-L6-v2
本地推理 < 15ms
语义路由 + 安全回退
☁️ CLOUD 云端编排层
3-Agent Pipeline (Router→Safety→Compiler)
Early Circuit-Breaking 物理门控
Scenario Registry (JSON) 多租户配置
Azure OpenAI GPT-4o-mini
🌐 INFRA 零信任基础设施
Hub-Spoke VNet + 4x Private Endpoints
Managed Identity + Key Vault
Cosmos DB 状态持久化
Azure IoT Hub 遥测 + C2D
核心设计：物理层门控（Early Circuit-Breaking）在LLM推理前拦截危险状态

## Slide 6
3-Agent 管线与 Early Circuit-Breaking
IoT遥测数据 → 物理层短路 → Router → Safety → Compiler → C2D电机指令
TCP Physical Gate
HP ≤ 0 → offline_lock
Battery < 5% → emergency_halt
直接跳过所有Agent
Agent 1 Router
意图分类（≤20 tokens）
CRITICAL_OBSTACLE | NORMAL_NAV
| SENSOR_ERROR
SENSOR_ERROR → 停止
Agent 2 Safety
合规与碰撞风险评估（≤50 tokens）
BLOCK → safety_override
跳过Compiler
Agent 3 Compiler
动作编译（≤100 tokens）
输出JSON motor指令序列
→ IoT Hub C2D下发
效果指标
96%
Router分类准确率
100%
危险场景拦截率
18%
遥测事件触发短路
-2,400ms
每次短路节省延迟
<200ms
端到端决策延迟

## Slide 7
零信任基础设施：Hub-Spoke 网络隔离
网络架构
Hub VNet + 2x Spoke VNets
4x Azure Private Endpoints
• OpenAI → Private Endpoint
• Cosmos DB → Private Endpoint
• Key Vault → Private Endpoint
• Storage → Private Endpoint
NSG 双向流量微隔离
所有后端资源 external: false
身份安全
User-assigned Managed Identity
无硬编码连接字符串
RBAC 最小权限原则
Key Vault 密钥轮转
IoT Hub C2D: HMAC-SHA256签名
IaC: Azure Bicep 全声明式
3层模块化: main → nested → compute

## Slide 8
WebGPU 浏览器边缘推理：安全回退层
Cloud-Only（不安全）
GPT-4o-mini 云推理往返: 2,600ms
AGV @2.5m/s 制动距离: 480ms
→ 碰撞前行驶 6.5m
安全死锁不可消除
Cloud + Edge Fallback（安全）
Qwen2.5-0.5B WebGPU 本地推理: <15ms
MiniLM-L6-v2 语义路由: <5ms
→ 制动距离内安全停车
零服务器成本，浏览器内运行
技术栈
🤗 Transformers.js
MiniLM-L6-v2
文档嵌入 + 语义路由
@huggingface/transformers
⚡ WebLLM
Qwen2.5-0.5B
量化模型浏览器推理
@mlc-ai/web-llm + WebGPU
🔀 语义路由器
余弦相似度匹配
阈值 ≥ 0.72
Edge ↔ Cloud 切换决策
📊 Next.js 14
App Router + Zustand
Tailwind CSS + React Flow
实时动画 rAF 循环

## Slide 9
实现进度：当前已完成模块
✅
3-Agent Pipeline
Router → Safety → Compiler，含Early Circuit-Breaking
完成
✅
WebGPU Edge LLM
Qwen2.5-0.5B @ 15ms + MiniLM语义路由
完成
✅
HITL Dashboard
3-AGV模拟 / 定理沙盒 / 云边对比 / 实时面板
完成
✅
零信任Azure IaC
Bicep 3层模块化 + Hub-Spoke + PE + MI
完成
✅
IoT Hub集成
EventHub遥测入口 + C2D命令下发 + 设备模拟器
完成
🔄
物理硬件验证
真实AGV对接（ROS 2 / 物理制动测试）
进行中
📋
论文撰写
Kinematic-Token Theorem 形式化 + 实验数据
进行中

## Slide 10
演示指南：启动步骤与展示路线
启动命令（两个终端）
# 终端 1: 启动后端
make start-backend
# → Azure Functions @ port 7071
# 终端 2: 启动前端
make start-frontend
# → Next.js @ localhost:3000
前置条件：
• Azure Functions Core Tools
• Node.js 18+ / Python 3.11+
• local.settings.json（含凭证）
演示路线（15分钟）
1. 首页 → 项目背景介绍
(/)
2. 3-AGV 车队模拟 → 多机协作
(/dashboard)
3. Kinematic-Token 定理沙盒
→ 云延迟 vs 制动距离证明
(/dashboard/theorem)
4. 云 vs 边缘对比 → 安全差距
(/dashboard/compare)
5. 实时编排面板 → Agent管线
+ 危险注入演示
(/dashboard/live，需后端)

## Slide 11
初步评估结果
Metric 1: 端到端决策延迟 (Kinematic Gap Test)
Cloud-Only: 2,600ms → 超出AGV @2.5m/s 制动距离 (480ms) → 碰撞不可避免
Edge Fallback (Qwen2.5-0.5B WebGPU): <15ms → 制动距离内安全停车
Governed Pipeline (Early CB + Edge): <200ms → 完全消除安全死锁
Metric 2: Multi-Agent Pipeline Accuracy
Router Agent 分类准确率: 96% | Safety Agent 危险拦截率: 100%
Early Circuit-Breaker 在 18% 遥测事件中触发短路，平均节省 2,400ms
Compiler Agent 100% 输出符合 JSON Schema 的有效指令
Metric 3-4: 审计追溯 & 零信任隔离
100% Agent决策持久化到Cosmos DB + Azure Monitor 实时遥测
Private Endpoint 阻止 100% 非VNet流量 | C2D HMAC签名拒绝 100% 篡改消息
➡ 关键结论：延迟从 2,600ms 降至 <200ms，消除 Kinematic Gap

## Slide 12
项目时间线与未来计划
Phase I (已完成)
3-Agent Pipeline
WebGPU Edge LLM
IaC零信任基础设施
HITL Dashboard
IoT模拟器
Phase II (当前)
Kinematic-Token定理
论文撰写
实验结果收集
中期答辩
Phase III (未来)
真实AGV硬件对接
ROS 2 集成
多模型边缘推理
自适应管线编排
论文进度
已完成: Ch1 Introduction, Ch4 Implementation, Ch5 Evaluation (初步数据)
进行中: Ch2 Literature Review (重新聚焦具身AI安全), Ch3 Architecture (重写)
待完成: Ch6 Conclusion, 参考文献替换 (约40篇), 格式校对
目标: 8月底前完成初稿，9月提交

## Slide 13
核心贡献总结
1
Kinematic-Token Theorem
形式化证明云LLM延迟与AGV制动距离的安全死锁关系，将AI安全从输出对齐扩展到时间维度对齐
2
3-Agent Early Circuit-Breaking
首个将Early Circuit-Breaking模式应用于LLM机器人控制的架构，延迟从2,600ms降至<200ms
3
WebGPU Edge Safety Fallback
首次验证消费级浏览器WebGPU可承载安全关键型LLM推理（<15ms），消除云延迟死锁
4
零信任IoT-AI参考架构
Hub-Spoke + Private Endpoint + Managed Identity 的完整参考实现，可复用于多租户具身AI部署
➡ 项目从企业编排演进为具身AI安全，核心贡献更具原创性和学术价值

## Slide 14
Thank You Q & A
刘圣伟 · liushengwei@example.com
代码: https://github.com/liushengwei/Project-OmniGuard